## Slide 1: ELECTRONICA APLICADA CON ARDUINO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
INSTRUCTORES:
Ing. Asto Rodriguez, Emerson Maximo
Ing. Gonzales Dávila, Luis Alexander
Ing. Silvera Otañe, Jimmy Roger
MODULO 1: SECUENCIA DE LUCES AUTO FANTÁSTICO

## Slide 2
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MODULO 1
¿Que es Arduino?
Requerimientos para hacer un proyecto en Arduino
Electrónica esencial
  Voltaje
  Corriente
  Resistencia
  Ley de Ohm
Programación básica
  Hola mundo!
  Sentencia Si … Entonces
Reconocimiento del Protoboard
Estructura de la placa Arduino
  Instalación del IDE Arduino
  1 y 0 digital
  Entradas y salidas digitales
  Hola mundo en Arduino
Proyecto de Luces Auto Fantástico

## Slide 3
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MODULO 1
¿Que es Arduino?
Requerimientos para hacer un proyecto en Arduino
Electrónica esencial
  Voltaje
  Corriente
  Resistencia
  Ley de Ohm
Programación básica
  Hola mundo!
  Sentencia Si … Entonces
Reconocimiento del Protoboard
Estructura de la placa Arduino
  Instalación del IDE Arduino
  1 y 0 digital
  Entradas y salidas digitales
  Hola mundo en Arduino
Proyecto de Luces Auto Fantástico

## Slide 4
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
¿QUE ES ARDUINO?
Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores

## Slide 5
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
¿QUE ES ARDUINO?
Una placa con todos los elementos necesarios para conectar periféricos a las entradas y salidas de un microcontrolador

## Slide 6
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
¿QUE ES ARDUINO?

## Slide 7
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MODULO 1
¿Que es Arduino?
Requerimientos para hacer un proyecto en Arduino
Electrónica esencial
  Voltaje
  Corriente
  Resistencia
  Ley de Ohm
Programación básica
  Hola mundo!
  Sentencia Si … Entonces
Reconocimiento del Protoboard
Estructura de la placa Arduino
  Instalación del IDE Arduino
  1 y 0 digital
  Entradas y salidas digitales
  Hola mundo en Arduino
Proyecto de Luces Auto Fantástico

## Slide 8
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
REQUERIMIENTOS
Conocimientos elementales de electrónica.

## Slide 9
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
REQUERIMIENTOS
CORRIENTE
VOLTAJE
RESISTENCIA

## Slide 10
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
REQUERIMIENTOS
Programación
¿Es difícil?

## Slide 11
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
REQUERIMIENTOS
Programación
¿Por qué es importante saber programar?

## Slide 12
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MODULO 1
¿Que es Arduino?
Requerimientos para hacer un proyecto en Arduino
Electrónica esencial
  Voltaje
  Corriente
  Resistencia
  Ley de Ohm
Programación básica
  Hola mundo!
  Sentencia Si … Entonces
Reconocimiento del Protoboard
Estructura de la placa Arduino
  Instalación del IDE Arduino
  1 y 0 digital
  Entradas y salidas digitales
  Hola mundo en Arduino
Proyecto de Luces Auto Fantástico

## Slide 13
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ELECTRONICA ESCENCIAL
1. CORRIENTE ELECTRICA
Una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones. También se le conoce como intensidad. SE MIDE EN AMPERIOS (A)

## Slide 14
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ELECTRONICA ESENCIAL
Existen 2 tipos de corriente.
Corriente continua
Corriente alterna

## Slide 15
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ELECTRONICA ESCENCIAL
2. VOLTAJE
Magnitud que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. MEDIDO EN VOLTIOS (V).
También se le conoce como tensión y diferencia de potencial.

## Slide 16
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ELECTRONICA ESCENCIAL
Voltaje
El voltaje impulsa a los electrones a lo largo de un conductor.

## Slide 17
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ELECTRONICA ESCENCIAL
3. RESISTENCIA ELECTRICA
Es la oposición al flujo de corriente eléctrica que circula en un conductor. SE MIDE EN OHMIOS (Ω)

## Slide 18
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ELECTRONICA ESCENCIAL
3. RESISTENCIA ELECTRICA
Las resistencias fijas se codifican usando un código de colores.

## Slide 19
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ELECTRONICA ESCENCIAL
3. RESISTENCIA ELECTRICA
código de colores 5 bandas.

## Slide 20
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ELECTRONICA ESCENCIAL
Las resistencias son fundamentales para controlar la corriente que debe pasar por un determinado elemento eléctrico, y así evitar que este pierda vida útil o destruya.

## Slide 21
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
4. LEY DE OHM
Es la relación matemática que existe entre el voltaje (V), la corriente(I) y la resistencia(R).
ELECTRONICA ESCENCIAL

## Slide 22
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MODULO 1
¿Que es Arduino?
Requerimientos para hacer un proyecto en Arduino
Electrónica esencial
  Voltaje
  Corriente
  Resistencia
  Ley de Ohm
Programación básica
  Hola mundo!
  Sentencia Si … Entonces
Reconocimiento del Protoboard
Estructura de la placa Arduino
  Instalación del IDE Arduino
  1 y 0 digital
  Entradas y salidas digitales
  Hola mundo en Arduino
Proyecto de Luces Auto Fantástico

## Slide 23
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
RECONOCIMIENTO DEL PROTOBOARD
Son placas de pruebas en los que se pueden armar circuitos sin la necesidad de soldar los componentes.
Las Protoboards tienen orificios conectados entre si por medio de pequeñas laminas metálicas.
Protoboards

## Slide 24
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
Estructura del Protoboard
RECONOCIMIENTO DEL PROTOBOARD

## Slide 25
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MODULO 1
¿Que es Arduino?
Requerimientos para hacer un proyecto en Arduino
Electrónica esencial
  Voltaje
  Corriente
  Resistencia
  Ley de Ohm
Programación básica
  Hola mundo!
  Sentencia Si … Entonces
Reconocimiento del Protoboard
Estructura de la placa Arduino
  Instalación del IDE Arduino
  1 y 0 digital
  Entradas y salidas digitales
  Hola mundo en Arduino
Proyecto de Luces Auto Fantástico

## Slide 26
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ESTRUCTURA DE LA PLACA ARDUINO

## Slide 27
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ESTRUCTURA DE LA PLACA ARDUINO

## Slide 28
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ESTRUCTURA DE LA PLACA ARDUINO
Instalar IDE de Arduino
>>Haga click en el instalador y siga las indicaciones del instructor.

## Slide 29
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ESTRUCTURA DE LA PLACA ARDUINO
Señales analógicas y digitales

## Slide 30
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ESTRUCTURA DE LA PLACA ARDUINO
1 y 0 digital

## Slide 31
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ESTRUCTURA DE LA PLACA ARDUINO
Entradas y salidas digitales
Se le tiene que decir al Arduino en que modo van a funcionar los pines digitales.
Si están en modo salida, estos solo emiten ceros y unos.
Si están en modo entrada, estos permiten leer que valor esta el puerto actualmente.
pinMode(pin, OUTPUT);
pinMode(pin, INPUT);

## Slide 32
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ESTRUCTURA DE LA PLACA ARDUINO
Entradas y salidas digitales
Escribir en el puerto digital:
digitalWrite(pin, HIGH);
digitalWrite(pin, LOW);
digitalWrite(pin, 1);
digitalWrite(pin, 0);

## Slide 33
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ESTRUCTURA DE LA PLACA ARDUINO
Entradas y salidas digitales
Leer el puerto digital:
int var= digitalRead(pin);

## Slide 34
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
ESTRUCTURA DE LA PLACA ARDUINO
Hola mundo en Arduino
Consiste en encender y apagar un led.
La placa Arduino Uno viene con un led integrado en el pin numero 13.
>>Cree el programa de la imagen y cárguelo a su placa Arduino.

## Slide 35
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MODULO 1
¿Que es Arduino?
Requerimientos para hacer un proyecto en Arduino
Electrónica esencial
  Voltaje
  Corriente
  Resistencia
  Ley de Ohm
Programación básica
  Hola mundo!
  Sentencia Si … Entonces
Reconocimiento del Protoboard
Estructura de la placa Arduino
  Instalación del IDE Arduino
  1 y 0 digital
  Entradas y salidas digitales
  Hola mundo en Arduino
Proyecto de Luces Auto Fantástico

## Slide 36
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
LUCES AUTO FANTASTICO

## Slide 37
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
LUCES AUTO FANTASTICO

## Slide 38
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
LUCES AUTO FANTASTICO
FUNCIONAMIENTO DE UN BOTON

## Slide 39
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
LUCES AUTO FANTASTICO
CONEXIÓN DE UN BOTON

## Slide 40
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
LUCES AUTO FANTASTICO
BUCLE FOR

## Slide 41
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
LUCES AUTO FANTASTICO
>>En la función void setup(), configure los pines del 0 al 11 como salidas. Y el pin 12 como entrada.

## Slide 42
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
LUCES AUTO FANTASTICO
>>En la función void loop(), lea el pin 12, donde esta conectado el boton, si esta presionado aumente en 100 el valor de dl.
>>Haciendo uso de 2 bucles for, cree el encendido y apagado de los leds.

## Slide 43
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
La placa Arduino tiene la capacidad de enviar y recibir datos de la PC. Para ello hace uso de la comunicación serial a través de los pines digitales 2 y 3.
MONITOR SERIAL
Serial.begin(9600);
Serial.println(“ Hola mundo!!!”);
Para configurar, dentro de Void setup()
Para escribir un mensaje en el puerto:

## Slide 44
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MONITOR SERIAL
>>Impleméntelo en Arduino y verifique el monitor serial.
El monitor serial se puede usar como consola de ejecución.

## Slide 45
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MONITOR SERIAL
ELABORE UN PROGRAMA QUE CUENTE LAS VECES QUE SE PRESIONA UN BOTON, MUESTRE ESE VALOR EN LA VENTANA SERIAL.
¿QUE PROBLEMAS ENCONTRÓ?

## Slide 46
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
REBOTE AL PRESIONAR UN BOTON
Al presionar un botón se producen oscilaciones que alteran la lectura realizada por el Arduino

## Slide 47
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
REBOTE AL PRESIONAR UN BOTON
Se puede quitar el rebote aumentando la pausa a 200ms, pero una forma eficiente de hacer se muestra en el siguiente código.

## Slide 48
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
IMPLEMENTE EN LA PLACA ARDUINO, UN PROGRAMA QUE CAMBIA LA SECUENCIA DE LAS LUCES CUANDO EL BOTON ES PULSADO.
RETO 1
Se requiere el uso:
Condicionales
Bucle For

## Slide 49
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MOTOR DC
Máquina que convierte energía eléctrica en un movimiento rotatorio, mediante la acción de un campo magnético.

## Slide 50
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MOTOR DC
Los motores consumen bastante corriente!!!. Por lo tanto deben ser conectados a la placa Arduino a través de un transistor.
Si el motor funciona con 5 V es posible usar la alimentación USB, pero no es recomendado, se sugiere el uso de una fuente de alimentación externa.
(transistores)

## Slide 51
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
SEÑAL PWM
La modulación por ancho de pulso (pwm) es una forma de controlar el voltaje medio de una fuente fija.
Esto se puede usar para el control del brillo de un led o para variar la velocidad de un motor.

## Slide 52
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
SEÑAL PWM
CONTROL DEL BRILLO DE UN LED
>>Implemente el siguiente código en Arduino, conecte un led en el pin 3 con su debida resistencia y observe el efecto.

## Slide 53
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
SENSOR ULTRASONICO
Estos sensores permiten medir distancias, mediante la medición del tiempo entre la emisión de una onda ultrasónica y la recepción del eco de la misma.
La velocidad de propagación del ultrasonido en el aire es de 340 m/s

## Slide 54
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
SENSOR ULTRASONICO
Configuración y emisión de pulso
Lectura de pulso , calculo e impresión de distancia:

## Slide 55
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
SEÑAL PWM
CONTROL DE LA VELOCIDAD DE UN MOTOR
>>Implemente el siguiente código en Arduino.
>> Conecte el motor al pin 5 usando un transistor

## Slide 56
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MOTOR DC
Existen 2 tipos de transistores bipolares, los NPN y PNP, cuyo símbolo se muestra en la figura.
Una forma de conectar un motor al Arduino mediante un transistor NPN, se muestra en la figura. Pi GPIO es la conexión al Arduino. El diodo cumple la función de protección.

## Slide 57
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
MOTOR DC
CONEXIÓN MOTOR

## Slide 58
Instructor: Ing. Emerson M. Asto Rodriguez
CONTROL DE MOTOR CON SENSOR ULTRASONICO
USTED ESTA LISTO PARA REALIZAR EL PROYECTO DE ESTE MODULO:
Conecte el modulo ultrasónico y el motor a la placa Arduino, y prográmela de tal forma que la velocidad del motor varié según la distancia sensada. A mas cerca mas lento, a mas lejos mas rápido gira el motor.